# SUBJECT 8750

조명제품으로 사용되는 LED 광원 제품을 위한 조사 개요

Issue Number: 3
2008년 7월 22일

주제 요약

조명제품으로 사용되는 LED (Light Emitting Diode )광원 제품을 위한 조사 개요이다. 이 개요는 LED 모듈, LED 배열 (Array), 파워 소스, 제어판 회로와 같이 LED 광원의 부속품으로 사용되는 부분도 포함된다. 또한 이 개요는 최종 제품을 생산하는 제조사가 만든 LED 광원 제품, 최종적으로 사용되는 제품의 중요한 부분, 또는 한 제조사가 제조사해 다른 조명 제품에 사용되는 LED 광원의 개별 부품 역시 포함된다.

1. 범위

1.1 1.3에 나와 있는 조명 제품의 부품으로 사용되는 LED 광원의 부품을 위한 최소한의 안전 요구 사항을 나열하고 있다.

1.2  LED 조명 제품은 다음 부품중의 하나 혹은 그 이상의 포함하고 있다.

a) 전기적 에너지를 빛(400 – 700 nm), UV 복사열 (180 – 400 nm), 적외선 복사열 (700 – 3000 nm) 그리고 열로 전환 시키는 LED 패키지, 배열(array), 모듈
b) LED 제품을 사용하기 위해 적절한 전력과 전류를 공급하는 파워 소스

c) LED에 가는 전기 에너지를 연결해 주고, 약하게 해주거나 혹은 조절 하는 제어 (제어기기) 회로판

1.3  이런 설명에 부합하는 LED 광원은 아래 나열된 적절한 최종 제품 규격에 부합되는 조명 제품에서 광원으로 사용된다. 이런 조명 제품은 국가 전기 코드 (NEC: National Electrical Code)의 ANSI/NFPA70에 따라 위험하지 않은 위치의 600V 보다 낮은 분기회로에 설치된다. 이런 요구 사항은 배터리, 연료전지와 같은 독립된(non-utility connected) 파워 소스에 연결되는 LED 광원에도 적용된다.

a) Luminaires, UL 1598;
b) Portable luminaires, UL 153;
c) Stage and studio luminaires, UL 1573;
d) Submersible luminaires, UL 676;
e) Swimming pool luminaires, UL 676;
f) Track lighting systems, UL 1574 ;
g) Signs, UL 48;
h) Emergency lighting and exit signs, UL 924;
i) Self-ballasted lamps, UL 1993;
j) Luminous Egress Path Marking Systems, UL 1994;
k) Nightlights, UL 1786;
l) Flexible lighting, UL 2388;
m) Low Voltage Lighting Systems, UL 2108;
n) Lampholder Fittings, UL 496;
o) Low Voltage Landscape Lighting, UL 1838; and
p) Luminaires for Use in Hazardous (Classified) Locations, UL 844.